## Slide 1: ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
Tema 2. Memoria cache
Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid

## Slide 2: ÍNDICE
5
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 3: ÍNDICE
5
Bibliografía
  John L. Hennessy & David A. Patterson , “Computer Architecture: A Quantitative Approach”, Morgan Kaufmann, 5ª ed. Capitulo 2, Apéndice B
  David A. Patterson & John L. Hennessy, “Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface”, Morgan Kaufmann 5ª ed. Capitulo 5
  B. Jacob, S.W. Ng, D.T. Wong, “Memory Systems. Cache, DRAM, Disk”, 1ª ed. Morgan Kaufmann.

## Slide 4: ÍNDICE
5
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Los datos ocupan espacio en memoria
Acceder a ellos implica un cierto tiempo
5

## Slide 6: INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA
La demanda de anchura de banda con memoria crece



Segmentación, ILP Ejecución especulativa
1980 no caches “on chip”, 2020 3 niveles de cache “on chip”
Gap memoria - procesador
25% al año
5
52% al año
0% al año
7% al año

## Slide 7: INTRODUCCIÓN: TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
5
Tipo de memoria (2015) | Tiempo de acceso (ns) | $ por Gbyte | Ancho de Banda (Gbytes/s)
SRAM | 0.5 | 1000 | 25+
DRAM | 10‐50 | 40 | 10
Disco de Estado Sólido (SSD) | 20.000 | 2 | 0,5
Disco magnético | 5.000.000‐ 20.000.000 | 0.09 | 0,75

## Slide 8: JERARQUÍA DE MEMORIA
Un computador típico está formado por diversos niveles de memoria, organizados de forma jerárquica:
Registros de la CPU
Memoria Cache
Memoria Principal
Memoria Secundaria (discos)
Unidades de Cinta (Back‐up) y Dispositivos Ópticos
El coste de todo el sistema de memoria excede al coste de la CPU
Es muy importante optimizar su uso
Registros de la CPU
Cache
(SRAMs)
Memoria Principal
(DRAMs)
Almacenamiento en disco
(estado sólido, magnéticos)
Almacenamiento en cinta
(cintas, discos ópticos)
Incremento de
tiempo de acceso
Incremento de coste
Incremento de capacidad
5
nivel 0
nivel 1(1.1,1.2,1.3)
nivel 2
nivel 3
nivel 4

## Slide 9: JERARQUÍA DE MEMORIA
5

## Slide 10: JERARQUÍA DE MEMORIA
10

El nivel 4 (cintas y discos ópticos) se utiliza para copias de seguridad (back‐up)
Objetivo de la gestión de la jerarquía de memoria
  Optimizar el uso de la memoria
  Hacer que el usuario tenga la ilusión de que dispone de una memoria con:
    Tiempo de acceso similar al del sistema más rápido
    Coste por bit similar al del sistema más barato
Para la mayor parte de los accesos a un bloque de información, este bloque debe encontrarse en los niveles bajos de la jerarquía de memoria
Niveles a los que afecta la gestión de la jerarquía memoria
  Se refiere a la gestión dinámica, en tiempo de ejecución, de la jerarquía de memoria
  Esta gestión de la memoria sólo afecta a los niveles 1 (caches), 2 (memoria principal) y 3 (memoria secundaria)
    El nivel 0 (registros) lo asigna el compilador en tiempo de compilación

## Slide 11: JERARQUÍA DE MEMORIA
Gestión de la memoria cache
  Controla la transferencia de información entre la memoria cache y la memoria principal
  Suele llevarse a cabo mediante Hardware específico (MMU o “Memory Management Unit”)
Gestión de la memoria virtual
  Controla la transferencia de información entre la memoria principal y la memoria secundaria
  Parte de esta gestión se realiza mediante hardware específico (MMU) y otra parte la realiza el S.O
Objetivo:
  Conseguir una memoria de gran tamaño, rápida y al menor coste posible.
  De forma transparente al usuario
Memoria Cache
Memoria Principal
Memoria Secundaria
Gestión de la memoria cache
Gestión de la memoria virtual

## Slide 12: PROPIEDADES DE LA JERARQUÍA DE MEMORIA
Inclusión
  Cualquier información almacenada en el nivel de memoria Mi, debe encontrarse también en los niveles Mi+1, Mi+2, …, Mn. Es decir: M1 ⊂ M2 ⊂ … ⊂ Mn
Coherencia
  Las copias de la misma información existentes en los distintos niveles deben ser coherentes
    Si un bloque de información se modifica en el nivel Mi, deben actualizarse los niveles Mi+1,.., Mn

## Slide 13: PROPIEDADES DE LA JERARQUÍA DE MEMORIA
Localidad
  Las referencias a memoria generadas por la CPU, para acceso a datos o a instrucciones, están concentradas o agrupadas en ciertas regiones del tiempo y del espacio
  Localidad temporal
    Las direcciones de memoria (instrucciones o datos) recientemente referenciadas, serán referenciadas de nuevo, muy probablemente, en un futuro próximo
    Ejemplos: Bucles, subrutinas, accesos a pila, variables temporales, etc.
  Localidad espacial
    Tendencia a referenciar elementos de memoria (datos o instrucciones) cercanos a los últimos elementos referenciados
    Ejemplos: programas secuenciales, arrays, variables locales de subrutinas, etc.

## Slide 14: JERARQUÍA DE MEMORIA
Bloque: unidad mínima de transferencia entre dos niveles
  En cache es habitual llamarle “línea” y en memoria virtual “página” o “segmento”
Acierto (hit): el dato solicitado está en el nivel i
  Tasa de aciertos (hit ratio): la fracción de accesos encontrados en el nivel i
  Tiempo de acierto (hit time): tiempo de detección del acierto + tiempo de acceso del nivel i. (Tiempo total invertido para obtener un dato cuando éste se encuentra en el nivel i)
Fallo (miss): el dato solicitado no está en el nivel i y es necesario buscarlo en el nivel i+1
  Tasa de fallos (miss ratio): 1 ‐ (Tasa de aciertos)
  Tiempo de penalización por fallo (miss penalty): tiempo invertido para mover un bloque del nivel i+1 al nivel i, cuando el bloque referenciado no está en el nivel i.
Requisito: Tiempo de acierto << Penalización de fallo

## Slide 15: GESTIÓN DE LA JERARQUÍA DE MEMORIA
Cuando la CPU genera una referencia, busca en la cache:
  Si la referencia no se encuentra en la cache: FALLO
  Cuando se produce un fallo, no solo se transfiere una palabra, sino que se lleva un BLOQUE completo de información de la MP a la MC
  Por la propiedad de localidad temporal
    Es probable que en una próxima referencia se direccione la misma posición de memoria
    Esta segunda referencia no producirá fallo: producirá un acierto
  Por la propiedad de localidad espacial
    Es probable que próximas referencias sean direcciones que pertenecen al mismo bloque
    Estas referencias no producen fallo

## Slide 16: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 17: MEMORIA CACHE
CPU
memoria principal
memoria cache
bloque
Bloque cache
transferencias de palabras
transferencias de bloques
nB: número de bloques de memoria nM: número de bloques de cache B: dirección del bloque
M: dirección del bloque de cache
P: palabra dentro del bloque
Estructura del sistema memoria cache/principal:
  MP (memoria principal):
    formada por 2n palabras direccionables “dividida” en
nB bloques de tamaño fijo de 2K palabras por bloque Campos de una dirección física:
MC (memoria cache):
  formada por nM bloques (o líneas) de 2K palabras cada uno (nM<<nB)
Directorio (en memoria cache):
  Para cada bloque de MC, indica cuál es el bloque de MP que está alojado en él.
B
P
Dir. Bloque (n-k bits)
Palabra (k bits)
DF:

## Slide 18: MEMORIA CACHE
18
Objetivos:
Maximizar la tasa de aciertos
Minimizar el tiempo de acceso
Minimizar el tiempo de penalización
Reducir el coste hardware
(frecuencia de aciertos)
Dirección de memoria
Obtener el bloque de MP
Asignar bloque cache al bloque de MP
Almacenar bloque en bloque cache
NO
(fallo)
CPU
Memoria cache
tiempo de penalización
tiempo de acierto
tiempo de identificación
Buscar en el directorio
Acceder a bloque cache
Seleccionar palabra
¿Está en cache el bloque?
SI
(acierto)
tiempo de acceso
FIN
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 + 1 — 𝐻 ∗ 𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

## Slide 19: MEMORIA CACHE: EVOLUCIÓN
19
PentiumIII
Itaniun 2 Madison
Latencia:
1ciclo ( Itanium2) a 3 ciclos Power4‐5
L1 Datos
L1 Instr
Tamaño de la cache
Del 50 al 75 % del área. Más del 80% de los transistores
19

## Slide 20: MEMORIA CACHE: EVOLUCIÓN
IBM Power 9 ( 24 cores) total 128 MB L1 datos 32KB, L1 instrucciones 32KB L2 256KB
L3 120MB
Intel core i7 5960X
L1datos 32KB, L1 instrucciones 32KB L2 256KB
L3 20MB

## Slide 21: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 22: MEMORIA CACHE
¿Cómo sabemos que un dato está en la cache?, y si está, ¿cómo lo encontramos?
Política de emplazamiento:
  Determina en qué bloque, o bloques, de MC, puede cargarse cada bloque de MP
Existen diferentes políticas:
  Emplazamiento directo
  Emplazamiento asociativo
  Emplazamiento asociativo por conjuntos

## Slide 23: POLÍTICAS DE EMPLAZAMIENTO
Para todos los ejemplos:
  Tamaño de bloque 128 palabras => k=7
  Memoria cache con 8 bloques
  Memoria principal 4k palabras => n = 12
00000000…0
…
00000111…1
00001000…0
…
00001111…1
11111000…0
…
…
Bloque 0
Bloque 1
Bloque 31
B
P
5
7
11111111…1
DF:

## Slide 24: EMPLAZAMIENTO DIRECTO
24
Cada bloque B de memoria principal tiene asignado un único bloque cache M en donde ubicarse.
Este bloque cache viene dado por la expresión: M = B mod nM.
Si nM = 2m entonces M = (m bits menos significativos de B)
00001
00101
01001
01101
10001
10101
Memoria
Cache
000
001
010
011
100
101
110
111
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...
Nº Bloque
.
Nº Bloque Cache

## Slide 25: EMPLAZAMIENTO DIRECTO
25
=
B
P
ETIQUETA M
P
DATOS
V ETIQUETA
V ETIQUETA
DATOS
V ETIQUETA
acierto
k
m
n-m-k
Dirección ofrecida por la CPU
Posible dirección cache
El acceso al bloque cache y al directorio es directo.
Para conocer si un bloque de memoria principal está cargado en MC, basta con comparar las etiquetas
¿Cuánto bits tiene m para los datos del ejemplo?
Bit de validez

## Slide 26: EMPLAZAMIENTO ASOCIATIVO
Cada bloque B puede ubicarse en cualquiera de los nM bloques de cache
00001
00101
01001
01101
10001
10101
Memoria
Cache
000
001
010
011
100
101
110
111
Nº Bloque
....
Nº Bloque Cache

## Slide 27: EMPLAZAMIENTO ASOCIATIVO
ETIQUETA
B
P
P
V ETIQUETA
DATOS
ETIQUETA
V
DATOS
ETIQUETA
V
=
acierto
k
n‐k
Para conocer si un bloque de memoria principal está cargado en MC, hay que comparar todas las etiquetas
Dirección ofrecida por la CPU

## Slide 28: EMPLAZAMIENTO ASOCIATIVO POR CONJUNTOS
Cada bloque B tiene asignado un conjunto fijo C y puede ubicarse en cualquiera de los marcos que componen dicho conjunto
Este conjunto viene dado por la expresión: C = B mod nC
00001
00101
01001
01101
10001
10101
Memoria
Cache
00
00
01
01
10
10
11
11
Nº Bloque
....
Nº Conjunto Cache

## Slide 29: EMPLAZAMIENTO ASOCIATIVO POR CONJUNTOS
29
B
P
ETIQUETA C P
V ETIQUETA
V ETIQUETA
V ETIQUETA
DATOS
DATOS
DATOS
V ETIQUETA
V ETIQUETA
ETIQUETA
V
DATOS
DATOS
DATOS
V ETIQUETA
V ETIQUETA
V ETIQUETA
DATOS
DATOS
=
acierto
k
m
n‐m‐k
C0
C1
Cn‐1
∙ ∙ ∙
∙ ∙ ∙
∙ ∙ ∙
El directorio almacena para cada marco una etiqueta con los n‐k‐m bits que completan la dirección del bloque almacenado
El acceso al conjunto es directo y al marco dentro del conjunto asociativo
¿Cuánto vale m para los datos del ejemplo si hay 4 conjuntos?
Dirección ofrecida por la CPU

## Slide 30: EMPLAZAMIENTO ASOCIATIVO POR CONJUNTOS
El valor nM/nC se denomina grado de asociatividad o número de vías (ways) de la MC:
  Grado de asociatividad = 1, equivale a emplazamiento directo
  Grado de asociatividad = nM, equivale a emplazamiento asociativo

## Slide 31: POLÍTICAS DE EMPLAZAMIENTO
Emplazamiento | Ventajas | Inconvenientes
Directo | Acceso simple y rápido | Alta tasa de fallos cuando varios bloques compiten por el mismo marco
Asociativo | Máximo aprovechamiento de la MC | Una alta asociatividad impacta directamente en el tiempo de acceso a la MC
Asociativo por conjuntos | Es un enfoque intermedio entre emplazamiento directo y asociativo. El grado de asociatividad afecta al rendimiento, al aumentar el grado de asociatividad disminuyen los fallos por competencia por un marco Grado más común: 2 | Al aumentar el grado de asociatividad aumenta el tiempo de acceso y el coste hardware

## Slide 32: POLÍTICAS DE EMPLAZAMIENTO
Cache Size (KB)
0
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
1
2
4
8
16
32
64
128
1-way
2-way
4-way
8-way
Capacity
Compulsory
Ejemplo: Valores promedio de Miss Rate para programas de SPEC92
Reemplazamiento: LRU
Tamaño bloque: 32 bytes (constante)
Variando: tamaño cache, asociatividad
Miss rate

## Slide 33: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 34: POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN
¿Qué ocurre cuando se produce una escritura en memoria?
  ¿Se escribe sólo en la cache? ¿Sólo en la memoria principal? ¿En las dos?
Write‐through: Todas las escrituras actualizan la cache y la memoria
  Al reemplazar, se puede eliminar la copia de cache: Los datos están ya en la memoria
  Bit de control en la cache: Sólo un bit de validez
Write‐back: Todas las escrituras actualizan sólo la cache
  Al reemplazar, no se pueden eliminar los datos de la cache: Deben ser escritos primero en la memoria de siguiente nivel
  Bit de control: Bit de validez y bit de sucio

## Slide 35: POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN
¿Qué ocurre cuando se produce una fallo de escritura?
  Write allocate (con asignación en escritura): en un fallo de escritura se lleva el bloque que se va a escribir a la cache
  No‐write allocate (sin asignación en escritura): en un fallo de escritura el dato sólo se modifica en la MP (o nivel de memoria siguiente)

## Slide 36: POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN
Comparación:
  Write‐through:
    La memoria siempre tiene el último valor
    Control simple
  Write‐back:
    La memoria puede no contener el valor actualizado
    Mucho menor ancho de banda necesario, escrituras múltiples en bloque
    Mejor tolerancia a la alta latencia de la memoria

## Slide 37: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 38: POLÍTICAS DE REEMPLAZAMIENTO
Espacio de reemplazamiento: conjunto de posibles bloques que pueden ser reemplazados por el nuevo bloque
  Directo: el bloque que reside en el marco que el nuevo bloque tiene asignado. Al no existir alternativas no se requieren algoritmos de reemplazamiento
  Asociativo: cualquier bloque que resida en la cache
  Asociativo por conjuntos: cualquier bloque que resida en el conjunto que el nuevo bloque tiene asignado

## Slide 39: POLÍTICAS DE REEMPLAZAMIENTO
Algoritmos (implementados en hardware):
  Aleatorio: se escoge un bloque del espacio de reemplazamiento al azar
  FIFO: se sustituye el bloque del espacio de reemplazamiento que lleve más tiempo cargado
  LRU (least recently used): se sustituye el bloque del espacio de reemplazamiento que lleve más tiempo sin haber sido referenciado
  LFU (least frequently used): se sustituye el bloque del espacio de reemplazamiento que haya sido referenciado en menos ocasiones

## Slide 40: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 41: MC: RENDIMIENTO
Procesador con memoria perfecta (ideal)
  Tcpu = N x CPI x tc
como N x CPI = Nº ciclos CPU ‐‐> Tcpu = Nº ciclos CPU x tc
Procesador con memoria real
  Tcpu = (Nº ciclos CPU + Nº ciclos espera memoria) x tc
Cuántos ciclos de espera por la memoria?
  Nº ciclos espera memoria = Nº fallos x Miss Penalty
    Nº fallos = Nº referencias a memoria x Miss Rate
    Nº referencias a memoria = N x AMPI
(AMPI = Media de accesos a memoria por instrucción)
=> Nº ciclos espera memoria = N x AMPI x Miss Rate x Miss Penalty
Y finalmente
  Tcpu = [ (N x CPI) + (N x AMPI x Miss Rate x Miss Penalty ) ] x tc
Define el espacio de diseño para la optimización de Mc
 Tcpu = N x [ CPI + (AMPI x Miss Rate x Miss Penalty ) ] x tc

## Slide 42: MC: RENDIMIENTO
Penalización media por instrucción
  Comparando
    Tcpu = N x CPI x tc
    Tcpu = N x [ CPI + (AMPI x Miss Rate x Miss Penalty ) ] x tc
se pueden definir los ciclos de penalización media por instrucción debida al comportamiento de la memoria:
    Penalización media por instrucción = AMPI x Miss Rate x Miss Penalty
Tiempo medio de acceso a memoria (TMAM)
TMAM = Tiempo invertido en accesos a memoria / Nº accesos =
= (T de accesos a Mc + T de penalización por fallos) / Nº accesos =
= Hit time + (Nº de fallos x Miss Penalty / Nº accesos)
TMAM = Hit time + Miss Rate x Miss Penalty

## Slide 43: MC: TIPOS DE FALLOS
Iniciales (compulsory)
  Causados por la primera referencia a un bloque que no está en la cache
 Hay que llevar primero el bloque a la cache
  Inevitables, incluso con cache infinita
  No depende del tamaño de la Mc. Sí del tamaño de bloque.
Capacidad
  Si la cache no puede contener todos los bloques necesarios durante la ejecución de un programa, habrá fallos que se producen al recuperar de nuevo un bloque previamente descartado
Conflicto
  Un bloque puede ser descartado y recuperado de nuevo porque hay otro boque que compite por la misma línea de cache (aunque haya otras líneas libres en la cache)
  No se producen en caches puramente asociativas.

## Slide 44: MC: TIPOS DE FALLOS
44
Cache Size (KB)
0
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
1
2
4
8
16
32
64
128
1-way
2-way
4-way
8-way
Capacity
Compulsory
Miss rate
Ejemplo: Valores promedio de Miss Rate para programas de SPEC92
Reemplazamiento: LRU
Tamaño bloque: 32 bytes (constante)
Variando: tamaño cache, asociatividad

## Slide 45: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 46: ES PACIO DE DISEÑO PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE MC
¿ Como mejorar el rendimiento de la cache?
Tcpu = N x [ CPI + (AMPI x Miss Rate x Miss Penalty ) ] x tc
Estudio de técnicas para:
  Reducir la tasa de fallos
  Reducir la penalización del fallo
  Reducir el tiempo de acierto (hit time)
  Aumentar el ancho banda
    Las dos últimas técnicas inciden sobre tc

## Slide 47: ES PACIO DE DISEÑO PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE MC
Reducir tasa de fallos | Reducir penalización por fallo | Reducir tiempo de acierto | Aumentar ancho de banda
Tamaño de bloque | Dar prioridad a las lecturas sobre las escrituras | Cache pequeña y sencilla | Cache no bloqueante
Asociatividad | Dar prioridad a la palabra crítica | Predicción de vía | Cache multibanco
Tamaño de Mc | Caches multinivel |  | Cache segmentada
Algoritmo de reemplazamiento |  |  | 
Cache de víctimas |  |  | 
Optimización del código (compilador) |  |  | 
Prebúsqueda HW |  |  | 
Prebúsqueda SW |  |  | 

## Slide 48: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 49: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Aumento del tamaño del bloque
  Disminución de la tasa de fallos iniciales y captura mejor la localidad espacial
  Aumento de la tasa de fallos de capacidad y conflicto (menor Nº Bloques => captura peor localidad temporal)
  Aumenta la penalización por fallo
0
15
10
5
20
25
16 bytes
32 bytes
64 bytes
128 bytes
256 bytes
1 KB
4 KB
16 KB
64 KB
256 KB
Reduce fallos
iniciales
Aumenta fallos
De capacidad
Miss rate (%)
Tamaño bloque Tamaño cache

## Slide 50: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Aumento de la asociatividad
  Disminución de la tasa de fallos de conflicto (más marcos posibles)
  Mayor Tiempo de acierto
Cache Size (KB)
0
0.06
0.04
0.02
0.12
0.1
0.08
0.14
1
2
4
8
16
32
64
128
1-way
2-way
4-way
8-way
Capacity
Compulsory
Observaciones sobre la tasa de fallos
 Regla 2:1
Cache directa= 2‐vías de mitad de tamaño
 8‐vías es igual a totalmente asociativa
Miss rate

## Slide 51: MEMORIA CACHE: TAMAÑO Y ASOCIATIVIDAD
Tiempo de acceso vs. tamaño y asociatividad (SRAM)

## Slide 52: MEMORIA CACHE: TAMAÑO Y ASOCIATIVIDAD
Consumo por lectura vs. tamaño y asociatividad (SRAM)

## Slide 53: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Aumento del tamaño de la Mc
  Obviamente mejora la tasa de fallos (reducción de fallos de capacidad)
  Puede empeorar tiempo de acceso, coste y consumo de energía

## Slide 54: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Selección del algoritmo de reemplazamiento
  Espacio de reemplazamiento:
    Directo: trivial
    Asociativo: toda la cache
    Asociativo por conjuntos: las líneas de un conjunto
  Algoritmos
    Aleatorio: El bloque reemplazado se escoge aleatoriamente
    LRU (Least Recented Used): Se reemplaza el bloque menos recientemente usado. Gestión: pila
2 0
1 2
0 1
3 3
3
0
2
1

## Slide 55: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
La diferencia LRU-Aleatorio disminuye al aumentar Mc
Selección del algoritmo de reemplazamiento (cont.)
  Técnicas de implementación: registros de edad, implementación de la pila, etc Para un grado de asociatividad mayor que 4, muy costoso en tiempo y almacenamiento (actualización > tcache)
LRU aproximado: Algoritmo LRU en grupos y dentro del grupo
  Disminuye la tasa de fallos de capacidad (mejora la localidad temporal)
Ejemplo: Fallos de datos por 1000 instrucciones en arquitectura Alpha ejecutando 10 programas SPEC 2000 (tamaño de bloque: 64 bytes)
Nº Vías | 2 |  | 4 |  | 8 | 
Tamaño Mc | LRU | Aleatorio | LRU | Aleatorio | LRU | Aleatorio
16K | 114.1 | 117.3 | 111.7 | 115.1 | 109.0 | 111.8
64K | 103.4 | 104.3 | 102.4 | 102.3 | 99.7 | 100.5
256K | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1

## Slide 56: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Cache de víctimas
  Objetivo: mantener la sencillez y rapidez de acceso de una MC con emplazamiento directo, pero disminuyendo el impacto de los fallos de conflicto.
  Es una memoria cache más pequeña y totalmente asociativa asociada a la memoria cache
    Contiene los bloques que han sido sustituidos más recientemente
    En un fallo primero comprueba si el bloque se encuentra en la cache de víctimas. En caso afirmativo, el bloque buscado se lleva de la cache de víctimas a la MC.
    Cuanto menor es la memoria cache más efectiva es la cache víctima
CPU
registros
Mp
Mc
CV

## Slide 57: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Compilador: Optimización de código
  Todas las optimizaciones las haremos con este ejemplo:
    DEC Alpha 21064:
      MC de 8 Kbytes
      Emplazamiento directo
      256 bloques.
      Palabras de 8 bytes
        Por tanto 1 bloque = 32 bytes = 4 palabras de 8 bytes
        MC tiene 1024 palabras

## Slide 58: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
Fusión de arrays: Mejora la localidad espacial para disminuir los fallos
  Colocar las mismas posiciones de diferentes arrays en posiciones contiguas de memoria
A,B[0:1]
A,B[512:513]
A,B[510:511]
A,B[2:3]
A,B[4:5]
A,B[1022:1023]
A[0:3] |  |  |  | B[0:3] |  |  | 
A[4:7] |  |  |  | B[4:7] |  |  | 
A[8:11] |  |  |  | B[8:11] |  |  | 
A[12:15] |  |  |  | B[12:15] |  |  | 
A[1016:1019] |  |  |  | B[1016:1019] |  |  | 
A[1020:1023] |  |  |  | B[1020:1023] |  |  | 
2x1024 fallos 2x256 de inicio Resto 2x3x256
1024/2 fallos
2x256 de inicio
Ganancia: 4
double A[1024]; double B[1024];
for (i = 0; i < 1024; i = i + 1) C = C + (A[i] + B[i]);
struct fusion{ double A; double B;
} array[1024];
for (i = 0; i < 1024; i = i + 1)
C = C + (array[i].A + array[i].B);
A,B[514:515]
Todos los accesos son fallos ya que cualquier referencia A[i] se coloca en el mismo Marco de bloque que la B[i]

## Slide 59: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
59
Alargamiento de arrays: Mejora la localidad espacial para disminuir los fallos
  Impedir que en cada iteración del bucle se compita por el mismo marco de bloque
B[1020:1023]
B[1016:1019]
A[0:3] |  | 
A[4:7] |  | 
A[8:11] |  | 
A[12:15] |  | 
A[1016:1019] |  | 
A[1020:1023] |  | 
B[0:3] |  | 
B[4:7] |  | 
B[8:11] |  | 
B[12:15] |  | 
B[1016:1019] |  | 
B[1020:1023] |  | 
double A[1024]; double B[1024];
for (i=0; i < 1024; i=i +1) C = C + (A[i] + B[i]);
double A[1028]; double B[1024];
for (i=0; i < 1024; i=i+1) C = C + (A[i] + B[i]);
A[0:3] |  | 
A[4:7] |  | 
A[8:11] |  | 
A[12:15] |  | 
A[1016:1019] |  | 
A[1020:1023] |  | 
A[1024:1027] |  | 
B[0:3] |  | 
B[4:7] |  | 
B[8:11] |  | 
B[1012:1015] |  | 
B[1016:1019] |  | 
2x1024 fallos 512 de inicio Resto 2x3x512
1024/2 fallos
2x256 de inicio
Ganancia: 4
B[1020:1023]

## Slide 60: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
60
Intercambio de bucles: Mejora la localidad espacial para disminuir los fallos
  En lenguaje C las matrices se almacenan por filas, luego se debe variar en el bucle interno la columna
double A[128][128];
for (i=0; i < 128;i=i+1) for (j=0; j < 128; j=j+1)
C = C * A[i][j];
double A[128][128];
for (j=0; j < 128; j=j+1) for (i=0; i < 128;i=i+1)
C = C * A[i][j];
A[0][0:3] |  | 
A[0][4:7] |  | 
A[0][8:11] |  | 
A[0][12:15] |  | 
A[7][120:123] |  | 
A[7]124:127] |  | 
A[8][0:3] |  | 
A[8][4:7] |  | 
A[8][8:11] |  | 
A[8][12:15] |  | 
A[15][120:123] |  | 
A[15][124:127] |  | 
A[120][0:3] |  | 
A[120][4:7] |  | 
A[120][8:11] |  | 
A[120][12:15] |  | 
A[127][120:123] |  | 
A[127][124:127] |  | 
128x128 fallos 16x256 de inicio Resto (12288)
No aprovecha la localidad espacial
128x128/4 fallos
16x256 de inicio
Ganancia: 4
A tiene 214 palabras = 16 Kpalabras => es 16 veces mayor que Mc
1 Kpalabras

## Slide 61: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
61
Fusión de bucles: Mejora la localidad temporal para disminuir los fallos
  Fusionar los bucles que usen los mismos arrays para usar los datos que se encuentran en cache antes de desecharlos
double A[64][64];
for (i=0; i < 64; i=i+1) ) for (j=0; j < 64;j=j+1))
C = C * A[i][j];
for (i=0; i < 64;i=i+1) for (j=0; j < 64;j=j+1)
D = D + A[i][j];
A[0][0:3] |  | 
A[0][4:7] |  | 
A[0][8:11] |  | 
A[0][12:15] |  | 
A[15][56:59] |  | 
A[15]60:63] |  | 
A[16][0:3] |  | 
A[16][4:7] |  | 
A[16][8:11] |  | 
A[16][12:15] |  | 
A[31][56:59] |  | 
A[31][60:63] |  | 
A[32][0:3] |  | 
A[32][4:7] |  | 
A[32][8:11] |  | 
A[32][12:15] |  | 
A[47][56:59] |  | 
A[47]60:63] |  | 
A[48][0:3] |  | 
A[48][4:7] |  | 
A[48][8:11] |  | 
A[48][12:15] |  | 
A[63][56:59] |  | 
A[63][60:63] |  | 
(64x64/4)x2 fallos 4x256 de inicio Resto (4x256)
64x64/4 fallos
4x256 de inicio
Ganancia: 2
double A[64][64];
for (i=0; i < 64;i=i+1) for (j=0; j < 64;j=j+1)
{
C = C * A[i][j];
D = D + A[i][j];
}
A tiene 212 palabras = 4 Kpalabras => es 4 veces mayor que Mc

## Slide 62: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
62
5) Cálculo por bloques( Blocking): Mejora la localidad temporal para disminuir los fallos de capacidad
/* Antes */
for (i=0; i < N; i=i+1) for (j=0; j < N; j=j+1)
{r = 0;
for (k=0; k < N; k=k+1)
r = r + y[i][k]*z[k][j]; x[i][j] = r;
};
Dos bucles internos. Para cada valor de i:
  Lee todos los NxN elementos de z
  Lee N elementos de 1 fila de y
  Escribe N elementos de 1 fila de x
Fallos de capacidad dependen de N y del Tamaño de la cache:
Idea: calcular por submatrices BxB que permita el tamaño de la cache

antes
Después

## Slide 63: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
5) Calculo por bloques( Blocking): Mejora la localidad temporal para disminuir los fallos de capacidad
/* Despues */
for (jj=0;jj < N; jj=jj+B) for (kk=0;kk < N; kk=kk+B) for (i=0; i < N; i=i+1)
for (j=jj; j < min(jj+B-1,N); j=j+1)
{r = 0;
for (k=kk; k < min(kk+B-1,N); k=k+1) r = r + y[i][k]*z[k][j];
x[i][j] = x[i][j]+r;
};
B Factor de bloque (Blocking Factor)
1,00 1,50 2,00 2,50
3,00
vpenta
gmty
tomcatv
btrix
mxm
spice
cholesky
Fusión de array Intercambio de bucles Fusión de bucles Blocking
Mejora de rendimiento

## Slide 64: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
Ejemplo: Producto de matrices 6x6 (sin blocking)
  Al procesar la 2ª fila de Y (i=1) se necesita de nuevo la 1ª columna de Z: ¿Está todavía en la cache? Cache insuficiente provoca múltiples fallos sobre los mismos datos
X
j
Y
k
Z
j
i
*
i
k
i = 0, j = 0, k = 0..5
i = 0, j = 1..5 , k = 0..5
X ij = ∑ Yik Zkj
k

## Slide 65: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
Ejemplo “blocking”: Con Blocking (B=3)
X Y
j
Z
i

i
j
k
k
i = 0, j = 0, k = 0..2
i = 0, j = 1..2 , k = 0..2
Evidentemente, los elementos de X no están completamente calculados

## Slide 66: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
Ejemplo “blocking”: Con Blocking (B=3)
X Y
j
Z
i

i
j
k
k
i = 1, j = 0, k = 0..2
i = 1, j = 1..2 , k = 0..2
Idea: Procesar el bloque 3x3 de Z antes de quitarlo de la cache

## Slide 67: REDUCIR LA TASA DE FALLOS: OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO
Con Blocking (B=3). Algunos pasos después...
X Y
j
Z
i

i
j
k
k
i = 0, j = 0, k = 3..5
i = 0, j = 1..2 , k = 3..5
Y ya empezamos a tener elementos de X completamente calculados!

## Slide 68: REDUCIR LA TASA DE FALLOS
Cache con prebúsqueda
  Reduce los fallos de Cache anticipando las búsquedas antes de que el procesador demande el dato o la instrucción que provocarían un fallo
    Se hace una búsqueda en memoria sin que la instrucción o el dato buscado haya sido referenciado por el procesador
      Si la información prebuscada se lleva a Mc => reducción tasa fallos
      Si la información prebuscada se lleva a buffer auxiliar => reducción penalización
    El acceso a memoria se solapa con la ejecución normal de instrucciones en el procesador
    Existe la posibilidad de que se hagan búsquedas innecesarias
  Dos tipos
    Prebúsqueda HW
    Prebúsqueda SW

## Slide 69: REDUCIR LA TASA DE FALLOS O LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Implementación
(Prebúsqueda de un bloque)
Cache con prebúsqueda hardware
Prebúsqueda de instrucciones o datos


Típicamente: la CPU busca dos bloques en un fallo (el referenciado y el siguiente)
El bloque buscado se lleva a Mc
El prebuscado se lleva a un buffer (“prefetch buffer” o “stream buffer”). Al ser referenciado pasa a Mc

## Slide 70: REDUCIR LA TASA DE FALLOS O LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Cache con prebúsqueda hardware
Speedup en Pentium 4 debido a la prebúsqueda HW
INT
FP
1,16
1,45
1,18
1,20
1,21
1,26
1,29
1,32
1,40
1,49
1,97
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
gap
mc
f
fam3d
wupwise
galgel
facerec
swim
applu
lucas
mgrid
equake
Performance Improvement
SPECint2000
SPECfp2000

## Slide 71
REDUCIR LA TASA DE FALLOS O LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Cache con prebúsqueda software
  Instrucciones especiales de prebúsqueda introducidas por el compilador
  La eficiencia depende del compilador y del tipo de programa
  Prebúsqueda con destino en cache (MIPS IV, PowerPC, SPARC v. 9)
  Instrucciones de prebúsqueda no producen excepciones por fallo de página. Es una forma de especulación.
  Funciona bien con bucles y patrones simples de acceso a arrays. Aplicaciones de cálculo
  Funciona mal con aplicaciones enteras que presentan un amplio reuso de Cache
  Overhead por las nuevas instrucciones. Más búsquedas. Más ocupación de memoria

## Slide 72: OPTIMIZACIONES SOBRE MEMORIA CACHE
Total fallos: 150+101 = 251
Cache con prebúsqueda software (ejemplo)
  Cache 8 KB directa, bloque: 16 bytes, write‐back (con asignación en escritura)
  Datos: a(3,100), b(101,3). Elemento arrays = 8 bytes. Cache inicialmente vacía. Ordenación en memoria: por filas
1 bloque cache = 2 palabras (elementos)
  Programa (sin prebúsqueda):
for (i:=0; i<3; i:=i+1)
for (j:=0; j<100; j:=j+1)
a[i][j] := b[j][0] * b[j+1][0]
  Fallos

Acceso a elementos de “a”: Se escriben y acceden en cache tal como están almacenados en memoria. Cada acceso a memoria proporciona dos palabras (beneficio de localidad espacial).
Fallos “a” = (3x100)/2 = 150
Acceso a elementos de “b” (si ignoramos fallos de conflicto): Un fallo por cada valor de j cuando i=0 => 101 fallos. Para los restantes valores de i, los elementos de b ya están en la cache.

## Slide 73: OPTIMIZACIONES SOBRE MEMORIA CACHE
Cache con prebúsqueda software (ejemplo)

Suposición: La penalización por fallo es de tal duración que se necesita iniciar la prebúsqueda 7 iteraciones antes.
Idea: partir bucle
/* para i=0 (prebusca a y b) */ for (j:=0; j<100; j:=j+1) {
prefetch (b[j+7][0]); /* b[j][0] para 7 iteraciones más tarde */ prefetch (a[0][j+7]); /* a[0][j] para 7 iteraciones más tarde */ a[0][j] := b[j][0] * b[j+1][0] ; }
/* para i=1,2 (prebusca sólo a, ya que b ya está en cache) */ for (i:=1; i<3; i:=i+1)
for (j:=0; j<100; j:=j+1) {
prefetch (a[i][j+7]); /* a[i][j] para 7 iteraciones más tarde */ a[i][j] := b[j][0] * b[j+1][0] ; }
Fallos: 2 * 7/2 (para i=1,2)
Total fallos 3 * 7/2 + 7 = 19 fallos
Instrucciones extra (los prefetch): 100*2 + 200*1 = 400
Fallos: 7/2
Fallos: 7
Fallos evitados = 251 ‐19 = 232


## Slide 74: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 75: MEJORA DEL RENDIMIENTO DE MC
Reducir tasa de fallos | Reducir penalización por fallo | Reducir tiempo de acierto | Aumentar ancho de banda
Tamaño de bloque | Dar prioridad a las lecturas sobre las escrituras | Cache pequeña y sencilla | Cache no bloqueante
Asociatividad | Dar prioridad a la palabra crítica | Predicción de vía | Cache multibanco
Tamaño de Mc | Caches multinivel |  | Cache segmentada
Algoritmo de reemplazamiento |  |  | 
Cache de víctimas |  |  | 
Optimización del código (compilador) |  |  | 
Prebúsqueda HW |  |  | 
Prebúsqueda SW |  |  | 

## Slide 76: REDUCIR LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Dar prioridad a la lecturas sobre las escrituras
  Un fallo de lectura puede impedir la continuación de la ejecución del programa; un fallo de escritura puede ocultarse
  Con escritura directa ( write through)



Buffer de escrituras (rápido). Depositar en buffer las palabras que tienen que ser actualizadas en Mp y continuar ejecución.
La transferencia del buffer a Mp se realiza en paralelo con la ejecución del programa Riesgo: El valor más reciente de una variable, puede estar en buffer y no todavía en Mp Ejemplo: cache directa con write‐through
SW 512(R0), R3; LW R1, 1024(R0); LW R2, 512(R0);
M[512] <- R3 R1 <- M[1024] R2 <- M[512]
(línea 0 de Mc) (línea 0 de Mc)
(fallo lectura: línea 0 de Mc)
(Dependencia LDE en memoria. Con buffer de escrituras ¿tienen R3 y R2 el mismo valor?)
En fallo de lectura chequear contenido del buffer de escrituras. Si no hay conflicto, dar prioridad a la lectura y proseguir la ejecución del programa.

## Slide 77: REDUCIR LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Dar prioridad a la lecturas sobre las escrituras
  Con post‐escritura (write back)

Se puede aplicar la misma idea, disponiendo de un buffer donde quepa un bloque completo
Si un fallo de lectura implica reemplazar un bloque sucio => mover bloque sucio a buffer y leer primero bloque en fallo.
Riesgo: similar al caso anterior

## Slide 78: REDUCIR LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Envío directo de la palabra solicitada al procesador
  Carga anticipada (early restart): Cuando la palabra solicitada se carga en memoria cache se envía al procesador, sin esperar a la carga del bloque completo
Primero la palabra solicitada (critical word first)
  Primero se lleva al procesador y a memoria cache la palabra solicitada
  El resto del bloque se carga en memoria cache en los siguientes ciclos
La eficiencia de estas técnicas depende del tamaño del bloque. Útil con bloques grandes.
  Para bloques pequeños la ganancia es muy pequeña
  Problema. Localidad espacial: alta probabilidad de acceder a continuación a la siguiente palabra en secuencia.
bloque
78
Palabra referenciada

## Slide 79: REDUCIR LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Cache multinivel (L2, L3, …)
  Tiempo medio de acceso a memoria (TMAM): Un nivel
    TMAM = Hit time + Miss Rate x Miss Penalty
  Tiempo medio de acceso a memoria: Dos niveles
    TMAM = Hit Time L1 + Miss Rate L1 x Miss Penalty L1
Miss Penalty L1 = Hit Time L2 + Miss Rate L2 x Miss Penalty L2 =>
=> TMAM = Hit Time L1 + Miss Rate L1 x [Hit Time L2 + (Miss Rate L2 x Miss Penalty L2)]

## Slide 80: REDUCIR LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Cache multinivel (L1, L2, L3, …)
  Definiciones:

Tasa de fallos local en una cache (Lx): fallos en cache Lx dividido por el número total de accesos a la cache Lx
Tasa de fallos global en una cache (Lx): fallos en cache Lx dividido por el número total de accesos a memoria generados por el procesador
Tasa de fallos global en L1 = Tasa de fallos local en L1
Tasa de fallos global en L2 ≠ Tasa de fallos local en L2
La tasa de fallos global es lo importante
  L1: Afecta directamente al procesador => Acceder a un dato en el ciclo del procesador
  L2: Afecta a la penalización de L1 => Reducción del tiempo medio de acceso

## Slide 81: REDUCIR LA PENALIZACIÓN POR FALLO
Cache multinivel ( L2,L3,…)
Comparación: Tasa de fallos con:
  Cache un nivel, varios tamaños
  Cache 2 niveles
L1 32Kbytes
L2 varios tamaños
Tasa de fallos local no es una medida muy relevante
El tiempo de acceso de L2 solo afecta al
tiempo de penalización
Importante que tamaño de L2 >> L1
Reducción de fallos en L2: mismas técnicas que L1 (asociatividad, tamaño de bloque,…)
Local L2
global
Tamaño L2 y tamaño cache un nivel (Kbytes)
 Costo

## Slide 82: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 83: MEJORA DEL RENDIMIENTO DE MC
Reducir tasa de fallos | Reducir penalización por fallo | Reducir tiempo de acierto | Aumentar ancho de banda
Tamaño de bloque | Dar prioridad a las lecturas sobre las escrituras | Cache pequeña y sencilla | Cache no bloqueante
Asociatividad | Dar prioridad a la palabra crítica | Predicción de vía | Cache multibanco
Tamaño de Mc | Caches multinivel |  | Cache segmentada
Algoritmo de reemplazamiento |  |  | 
Cache de víctimas |  |  | 
Optimización del código (compilador) |  |  | 
Prebúsqueda HW |  |  | 
Prebúsqueda SW |  |  | 

## Slide 84
85
REDUCIR EL TIEMPO DE ACIERTO
Caches simples y pequeñas
  El acceso al directorio y la comparación de tags consume tiempo
  Ejemplo: Comparación de acceso a un dato en cache directa y en cache asociativa por conjuntos con 2 vías
Identificación+Comparación+Lectura
ETIQUETA
MB PAL
ACIERTO
0
1
2
3
V Etiqueta Datos MB
DATO
MULTIPLE
COMPARA
PAL
B
5
2
2
9
1
NC
0
DATO
MULTIPLE
PAL
B
6
1 2
9
ETIQUETA NC PAL
V Etiqueta Datos
{
ACIERTO
COMPARA
Directo
Asociativo por conjuntos 2 vías

## Slide 85: REDUCIR EL TIEMPO DE ACIERTO
Caches simples y pequeñas
  Una cache pequeña se puede integrar junto al procesador
    evitando la penalización en tiempo del acceso al exterior
    Tiempo de propagación versus tiempo de ciclo del procesador
  Ejemplo: tres generaciones del procesadores AMD (K6, Athlon y Opteron) han mantenido el mismo tamaño para las caches L1
  Simple (cache directa o grado de asociatividad pequeño)

En cache directa se puede solapar chequeo de tags y acceso al dato, puesto que el dato sólo puede estar en un lugar
El aumento del número de vías puede aumentar los tiempos de comparación de tags
Recordar: impacto del tamaño de la cache y la asociatividad sobre el tiempo de acceso

## Slide 86: MEMORIA CACHE: TAMAÑO Y ASOCIATIVIDAD
Tiempo de acceso vs. tamaño y asociatividad (SRAM)

## Slide 87: REDUCIR EL TIEMPO DE ACIERTO
88
Predicción de vía
  Permite combinar el rápido tiempo de acierto de una cache directa con la menor tasa de fallos de conflicto de una cache asociativa por conjuntos
  Cada bloque de la cache contiene bits de predicción que indican cuál será la vía más probable del siguiente acceso
  El multiplexor selecciona la vía predicha antes de completar la comparación de tags
  En caso de fallo de la predicción, completar la comparación de tags en todas las líneas del conjunto seleccionado
Time
Se han alcanzado tasas de éxito en la predicción en torno al 90% con una cache asociativa por conjuntos con 2 vías
Problema: diferentes tiempos en caso de acierto
Ejemplo: Se utiliza en R10000, Pentium 4, ARM Cortex‐A8,..
Hit Time (acierto pred)
Hit Time (fallo pred)
Miss Penalty

## Slide 88: ÍNDICE
Introducción: Jerarquía de memoria
Memoria cache
  Políticas de emplazamiento
  Políticas de actualización
  Políticas de reemplazamiento
Rendimiento de la memoria cache
Optimización de la memoria cache
  Reducción de la tasa de fallos de la cache
  Reducción de la penalización de los fallos de cache
  Reducción del tiempo de acierto
  Aumento del ancho de banda
Ejemplos

## Slide 89: MEJORA DEL RENDIMIENTO DE MC
Reducir tasa de fallos | Reducir penalización por fallo | Reducir tiempo de acierto | Aumentar ancho de banda
Tamaño de bloque | Dar prioridad a las lecturas sobre las escrituras | Cache pequeña y sencilla | Cache no bloqueante
Asociatividad | Dar prioridad a la palabra crítica | Predicción de vía | Cache multibanco
Tamaño de Mc | Caches multinivel |  | Cache segmentada
Algoritmo de reemplazamiento |  |  | 
Cache de víctimas |  |  | 
Optimización del código (compilador) |  |  | 
Prebúsqueda HW |  |  | 
Prebúsqueda SW |  |  | 

## Slide 90: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Cache sin bloqueo ( non‐blocking, lockup‐free )
  Idea:
    Ocultar la latencia de un fallo de cache solapándolo con otras instrucciones independientes
ADD R5,R6,R6
…………………..
………………….. LD R1, dir
…………………..
………………….. ADD R4,R4,R1
NO BLOQUEAR: Cache que no bloquean
(Se siguen ejecutando instrucciones después del LD. El ADD no se ejecuta hasta que R1 está disponible)

## Slide 91: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Cache sin bloqueo ( non‐blocking, lockup‐free)
  Permite que la ejecución siga aunque se produzca un fallo mientras no se necesite el dato. (Se aplica a la cache de datos).
  Un fallo sin servir (hit under 1 miss). Sigue ejecutando y proporcionando datos que están en cache
    HP7100, Alpha 21064
  Múltiples fallos sin servir (hit under multiple misses)
    R12000 (4) , Alpha21264 (8), HP8500 (10), Pentium‐III y 4 ( 4), Sandy‐Bridge (10)
  Los beneficios dependen de la planificación de instrucciones
  Requiere interfase de memoria más complejo ( múltiples bancos )

## Slide 92: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Cache sin bloqueo ( non‐blocking, lockup‐free)
Memoria
CPU
CPU
Memoria
CPU
CPU | CPU
Memoria | 
Memoria
Memoria
Fallo: La CPU para hasta tener el dato
Cache sin bloqueo: un fallo sin servir
Fallo Acierto
Fallos
Cache sin bloqueo: varios fallos sin servir
La CPU para cuando necesita dato
Cache con bloqueo

## Slide 93: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Cache sin bloqueo ( non‐blocking, lockup‐free )
  Hay que asociar un registro a la petición cuando se inicia un load sin bloqueo LD R1,dir
  Información necesaria en el control de la función




Dirección del bloque que produce el fallo Registro destino donde se almacena el dato Formato del dato (Byte, half‐word, word…) Ítem en el bloque que produce el fallo
Implementación (MSHR, Miss Status Holding Register):
Tipos de fallos
Dirección bloque
Bit valido | Destino | Formato
Bit valido | Destino | Formato
Bit valido | Destino | Formato
Bit valido | Destino | Formato
Palabra 0
Palabra 1
Palabra 2
Palabra 3
Fallo primario (1º de bloque)
Fallo secundario (restantes mismo bloque)
Estructura del MSHR para bloque de 4 palabras
(Solo un fallo por palabra)
Bit valido

## Slide 94: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
95
FP
INT
(SPEC 92)
Cache sin bloqueo ( non‐blocking, lockup‐free)

Porcentaje de tiempo de parada del procesador por fallos en la cache (Caso base: cache con bloqueo = 100%)
Datos experimento: Cache directa 8 KB, Bloque 32 B, Miss Penalty 16 ciclos

## Slide 95: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Cache multibanco
  Dividir la cache en bancos independientes que puedan soportar accesos simultáneos.
    Ejemplo: L2 de SUN T1 (Niágara) tiene 4 bancos, L2 de AMD Opteron tiene 2 bancos
  La organización en bancos funciona bien cuando los accesos se dispersan de forma natural entre los diferentes bancos
  Direcciones consecutivas están en bancos consecutivos
  Ejemplo: Ubicación de bloques en una cache con 4 bancos con entrelazamiento de orden bajo

## Slide 96
AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Cache segmentada
  Segmentar los accesos a la cache permite aumentar el ancho de banda.
  Problema: incremento de los ciclos de latencia. Más ciclos de reloj entre el lanzamiento de un LD y el uso de los datos que el LD proporciona
  Ejemplos: Nº de etapas del acceso a la cache en diferentes procesadores
Pentium
De Pentium Pro a Pentium III
Pentium 4 y Core i7
etapa
etapas
4 etapas

## Slide 97: AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA
Processor Microarchitecture. An implementation Perspective. A. González et
al. Morgan¬Claypool Publ. 2011.

## Slide 98: CACHES RESUMEN (I)
Técnica | Tasa fallos | Penal fallo | Tiempo acierto | Ancho banda | Coste HW / Complejidad | Comentario
Aumento tamaño de bloque | + | ‐ |  |  | 0 | Trivial. L2 de Pentium 4 usa 128 bytes
Aumento asociatividad | + |  | ‐ |  | 1 | Ampliamente usado
Aumento tamaño de Mc | + |  | ‐ |  | 1 | Ampliamente usado, especialmente en L2
Mejora algoritmo reemplazamiento | + |  | ‐ |  | 1 | LRU (o pseudo) bastante usado
Cache de víctimas | + | ‐ |  |  | 1 | Bastante sencillo
Optimización del compilador | + |  |  |  | 0 | El software presenta oportunidades de mejora. Algunos computadores tienen opciones de optimización
Prebúsqueda HW | + | + |  |  | instr., data | Muchos procesadores prebuscan instrucciones. AMD Opteron y Pentium 4 prebuscan datos.
Prebúsqueda SW | + | + |  |  | 3 | Necesita cache no bloqueante. En muchas CPUs.
99

## Slide 99: CACHES RESUMEN (II)
Técnica | Tasa fallos | Penal fallo | Tiempo acierto | Ancho banda | Coste HW / Complejidad | Comentario
Prioridad a las lecturas |  | + |  |  | 1 | Ampliamente usado
Prioridad a la palabra crítica |  | + |  |  | 2 | Ampliamente usado
Fusión de buffers de escritura |  | + |  |  | 1 | Ampliamente usado con write through
Cache multinivel |  | + |  |  | 2 | Ampliamente usado. Más complejo si tamaño de bloque en L1 y L2 distintos.
Cache pequeña y sencilla | – |  | + |  | 0 | Trivial; ampliamente usado.
Predicción de vía |  |  | + |  | 1 | Usado en Pentium 4
Cache no bloqueante |  | + |  | + | 3 | Ampliamente usado
Cache multibanco |  |  |  | + | 1 | En L2 de Opteron y Niagara
Cache segmentada |  |  | – | + | 1 | Ampliamente usado
100

## Slide 100: EJEMPLOS: ARM CORTEX-A8 E INTEL CORE I7 920
101

## Slide 101: AB ENTRE MEMORIA PRINCIPAL Y MC
102
Objetivo: Aumento del ancho de banda en la transferencia de un bloque manteniendo la misma latencia. (Permite aumento del tamaño de bloque sin gran impacto en miss penalty).
  Ejemplo: 1 ciclos en enviar la dirección, 15 ciclos en el acceso y 1 ciclos en el envío del dato. Tamaño de palabra 4 bytes. Cache: Bloques de tamaño 4 palabras (= 16 bytes)
CPU
BUS Y MEMORIA DE 1 PALABRA ACCESO SECUENCIAL
Miss penalty = 4 x (1+15+1) = 68 ciclos
AB = 16 bytes/68 ciclos = 0,235 bytes/ciclo
BUS Y MEMORIA DE 4 PALABRAS ACCESO SECUENCIAL
Miss penalty = 1+15+1 = 17 ciclos
AB = 16 bytes/17 ciclos = 0,94 bytes/ciclo
CPU
Cache
Memoria
MULTIPLEXOR
 Coste del bus
Cache
Memoria

## Slide 102: AB ENTRE MEMORIA PRINCIPAL Y MC
103
Entrelazamiento de orden bajo




Anchura de bus de 1 palabra
4 módulos de memoria de 1 palabra entrelazados
Acceso solapado a los módulos
Se envía una misma dirección de palabra (N‐2 bits) a los 4 módulos: 1 ciclos Se accede a los cuatro módulos en paralelo: 15 ciclos
Cada módulo proporciona una palabra a través del bus: 4x1 ciclos Miss penalty: 20 ciclos
AB: 16 bytes/20 ciclos = 0,8 bytes/ciclo Muy buena relación coste/rendimiento
Funciona muy bien con accesos secuenciales (reemplazamiento de un bloque)
CPU
M0 | M1 | M2 | M3
Cache